## Slide 1: 9장 페이징 메모리 관리(Paging Memory management)

## Slide 2: 페이징 메모리 관리 개요

## Slide 3: 페이징(paging) 개념
페이지와 프레임
  프로세스의 주소 공간을 0번지부터 동일한 크기의 페이지(page)로 나눔
  물리 메모리 역시 0번지부터 페이지 크기로 나누고, 프레임(frame)이라고 부름
  코드, 데이터, 스택 등 프로세스의 구성 요소에 상관없이 고정 크기로 분할한 단위
  페이지와 프레임에 번호 붙임
  페이지의 크기
    주로 4KB. 운영체제마다 다르게 설정 가능, 2n. 즉 4KB, 8KB, 16KB 등
  페이지 테이블
    각 페이지에 대해 페이지 번호와 프레임 번호를 1:1로 저장하는 테이블
페이징 기법
  프로세스의 주소 공간과 물리 메모리를 페이지 단위로 분할하고, 프로세스의 각 페이지를 물리 메모리의 프레임에 분산 할당하고 관리하는 기법
  프로세스의 주소 공간
    선형적인 주소 공간(0에서 시작하여 연속적인 주소 공간)
  프로세스마다 페이지 테이블 있음
  논리 주소의 물리 주소 변환 : MMU에 의해
  물리 메모리의 빈 프레임 리스트 관리 필요
    프레임 할당 알고리즘 : 빈 프레임 중에서 선택알고리즘 필요
  내부 단편화 발생
  세그먼테이션보다 우수

## Slide 4: 논리 페이지와 물리 프레임 매핑
7
1
3
12
0
8
9
11
프레임 번호
페이지 0
프로세스1의 주소 공간
프로세스2의 주소 공간
물리 메모리
프로세스 1의
페이지 테이블
페이지 1
페이지 2
페이지 3
페이지 0
페이지 1
페이지 2
페이지 3
페이지 4
페이지 5
프레임 0
프레임 1
프레임 2
프레임 3
프레임 4
프레임 5
프레임 6
프레임 7
프레임 8
프레임 9
프레임 10
프레임 11
프레임 12
프레임 13
프로세스 2의
페이지 테이블
5
13
0
1
2
3
4
5
프레임 번호
0
1
2
3
물리 주소 0

## Slide 5: 페이징의 우수성
용이한 구현
  메모리를 0번지부터 고정 크기로 단순히 분할하기 때문
높은 이식성
  페이징 메모리 관리를 위해 CPU에 의존하는 것 없음
  다영한 컴퓨터 시스템에 쉽게 이식 가능
높은 융통성
  시스템에 따라 응용에 따라 페이지 크기 달리 설정 가능
메모리 활용과 시간 오버헤드면에서 우수
  외부 단편화 없음
  내부 단편화는 발생하지만 매우 작음
  홀 선택 알고리즘을 실행할 필요없음

## Slide 6: 페이지와 페이지 테이블(1)
다음 슬라이드의 사례로 설명
  4GB의 주소 공간을 가지는 프로세스
  페이지 크기 4KB
  프로세스
    코드 : 페이지 0 ~ 페이지 2에 걸쳐 있음
    데이터 : 페이지 2 ~ 페이지3에 걸쳐 있음
    힙 : 페이지 3 ~ 페이지 4에 걸쳐 있음
    스택 : 사용자 공간의 맨 마지막 페이지에 할당, 1페이지 사용
  현재 프로세스는 6개의 페이지를 사용하고 있음
    프로세스의 크기 : 6 x 4KB = 24KB
  페이지 테이블
    페이지 테이블은 주소 공간의 모든 페이지를 나타낼 수 있는 항목을 포함
    현재 6개의 항목만 사용. 대부분의 항목은 비어 있음

## Slide 7: 32비트 CPU를 가진 컴퓨터에서 페이징 사례
780090
페이지 k
페이지 s+1
페이지 s
0
3
5
1
물리 메모리
(4GB 미만)
페이지 0
페이지 1
페이지 2
페이지 3
프레임 0
프레임 1
프레임 2
프레임 3
프레임 4
프레임 5
.
프레임 10000
프레임 n
프로세스의
페이지 테이블
10000
null
0
1
2
3
4
5
프레임 번호
페이지 4
코드
데이터
힙
스택
780123
220-1
...
4
s
k
4GB
커
널
공
간
페이지 220-1
프레임 780123
0
...
...
...
...
사
용
자
공
간
...
null
780010
프레임 780010
...
s+1
...
프로세스 주소 공간
...
프레임 780090
...
...
...
...
...
...
...
물리 주소
커널 적재
커널 적재
커널 적재
커널
페이지

## Slide 8: 페이지와 페이지 테이블(2)
프로세스가 동적 할당 받을 때(다음슬라이드 설명)
  200바이트 할당 요청
    1 페이지(4KB) 할당
    논리 페이지 5 할당, 물리 프레임 2 할당
      페이지 5의 논리 주소 : 5*4KB = 20KB = 20*1024 = 20480 번지
      프레임 2의 물리 주소 : 2*4KB = 8192 번지
    malloc(200)은 페이지 번호 5의 논리 주소 20480을 리턴
  프로세스 내에서 20480 번지에 'a'를 저장하는 코드
    논리 주소 20480이 MMU에 의해 물리 주소 8192로 바뀌어
    물리 메모리 8192 번지에 'a' 저장
  20480번지에서 할당받은 200바이트 반환
    반환 후 페이지 5 전체가 비게 되므로, 페이지 5와 프레임 2가 모두 반환
char *p = (char*)malloc(200); // 프로세스의 힙 영역에서 200 바이트 동적 할당
*p = 'a';
free(p);

## Slide 9: 프로세스가 200 바이트를 동적 할당 받을 때
780090
페이지 k
페이지 s+1
페이지 s
0
3
5
1
물리 메모리
(4GB 미만)
페이지 0
페이지 1
페이지 2
페이지 3
프레임 0
프레임 1
프레임 2
프레임 3
프레임 4
프레임 5
.
프레임 10000
프레임 n
프로세스의
페이지 테이블
10000
2
0
1
2
3
4
5
프레임 번호
페이지 4
코드
데이터
힙
스택
780123
220-1
null
4
s
...
4GB
커널
공간
페이지 220-1
프레임 780123
...
...
...
...
사
용
자
공
간
...
null
780010
프레임 780010
...
s+1
...
페이지 5
프로세스
주소 공간
...
8192
0
4096
...
물리 주소
프레임 780090
k
...
...
...
...
...
...
...
커널
페이지
커널 적재
커널 적재
커널 적재
20480
0
4096
논리 주소

## Slide 10: 페이지와 페이지 테이블(3)
프로세스가 시스템 호출을 실행할 때(다음슬라이드 설명)
  커널 공간의 페이지 k에 담긴 커널 코드 실행
  커널 코드 역시 논리 주소로 되어 있음
  현재 프로세스 테이블에서 페이지 k의 물리 프레임 780090을 알아내고 물리 프레임 780090에 적재된 커널 코드 실행
  중요 사항
    커널 코드도 논리 주소로 되어 있으며, 시스템 호출을 통해 커널 코드가 실행될 때 현재 프로세스의 페이지 테이블을 이용하여 물리 주소로 변환된다.

## Slide 11: 프로세스에서 시스템 호출 실행할 때 커널 코드와 물리 메모리
780090
페이지 s+1
페이지 s
0
3
5
1
시스템 호출
물리 메모리
(4GB 미만)
페이지 0
페이지 1
페이지 2
페이지 3
프레임 0
프레임 1
프레임 2
프레임 3
프레임 4
프레임 5
.
프레임 10000
프레임 n
프로세스의
페이지 테이블
10000
2
0
1
2
3
4
5
프레임 번호
페이지 4
코드
데이터
힙
스택
780123
220-1
null
4
...
s
...
4GB
커널
공간
페이지 220-1
프레임 780123
...
...
...
...
...
...
사
용
자
공
간
페이지 k
...
null
780010
프레임 780010
...
s+1
...
페이지 5
프로세스 주소 공간
...
...
k
프레임 780090
...
물리 주소
8192
0
4096
...
커널
페이지
커널 적재
커널 적재
커널 적재

## Slide 12: 페이지와 페이지 테이블에 대한 정리
32비트 CPU에서, 페이지 크기가 4KB인 경우
  Q1. 물리 메모리의 최대 크기는 얼마인가?
    물리 주소의 범위는 0~232-1
    한 주소 당 한 바이트 크기이므로 물리 메모리의 최대 크기는 232=4GB
  Q2. 프로세스의 주소 공간의 크기는 얼마인가?
    232 개의 주소들(한 주소당 1byte) 이므로, 총 4GB
    물리 메모리는 1GB, 2GB, 4GB 등 다양하게 설치될 수 있지만, 프로세스의 주소 공간은 물리 메모리 크기에 상관없이 4GB
  Q3. 한 프로세스는 최대 몇 개의 페이지로 구성되는가
    4GB/4KB = 232/212 = 220개 = 1M개 = 약 100만개
  Q4. 프로세스당 하나의 페이지 테이블이 있다. 페이지 테이블의 크기는?
    페이지 테이블 항목 크기가 32비트(4B)라면( 항목에는 프레임 번호 있음)
    4바이트*220 = 222바이트 = 4MB
  Q5. 그림 9-2의 상황에서 프로세스는 사용자 공간에서 사용하고 있는 크기는?
    총 6개 페이지 사용
  Q6. 응용프로그램이 하나의 프로세스라고 할 때, 응용프로그램의 최대 크기, 즉 개발자가 작성할 수 있는 프로그램의 최대 크기는?
    운영체제가 설정한 사용자 공간의 크기
  Q7. 페이지 테이블 모양은?
    대부분이 비어 있는 희소 테이블(sparse table). 낭비가 심해 줄이는 기법 필요
  Q8. 페이지 테이블은 어디에 존재하는가?
    메모리에 저장
  Q9. 커널 코드가 논리 주소로 되어있는가 물리 주소로 되어 있는가?
    커널 코드 역시 논리 주소로 되어 있음. 그러므로 커널 코드가 실행될 때 역시 물리 주소로 바뀌어야 하는데 이때 사용되는 페이지 테이블은 현재 프로세스의 페이지 테이블이 사용됨

## Slide 13: 페이징에서의 단편화
외부 단편화 발생 없음
내부 단편화 발생
  스택이나 힙에 생성하는 페이지는 계속 변하므로 단편화 계산에서 제외한다면
  프로세스의 마지막 페이지에만 단편화 발생
  단편화의 평균 크기 = 페이지의 ½ 크기

## Slide 14: 탐구 9-1 페이징 개념 확인
32비트 CPU에서, 페이지의 크기가 2KB, 현재 설치된 메모리 1GB, 프로세스 A는 사용자 공간에서 54321바이트를 차지한다고 할 때,
  Q1: 물리 메모리의 프레임 크기와 개수는?
    2KB로 페이지 크기와 동일
  Q2: 물리 메모리의 프레임 개수는?
    물리 메모리를 프레임 크기로 나누면 됨. 1GB/2KB = 230/211 = 219개, 약 50만개
  Q3: 프로세스 A의 주소 공간 크기와 페이지의 개수는?
    프로세스의 주소 공간 크기는 232 = 4GB. 페이지의 개수 = 232/211= 221개 =2M개 = 약 2백만개
  Q4: 프로세스A는 몇 개의 페이지로 구성되는가? 프로세스 A를 모두 적재하기 위한 물리 프레임의 개수는?
    프로세스 A의 실제 크기가 54321바이트이므로, 2KB(2048)로 나누면 26.5이므로 27개 페이지(프레임)
  Q5: 페이지 테이블 항목의 크기가 4바이트라고 할 때, 프로세스 A의 페이지 테이블의 크기는?
    테이블 항목이 총 221개이므로 221*4바이트 = 223바이트 = 8MB
  Q6: 페이징에서 단편화 메모리의 평균 크기는?
    프로세스의 코드와 데이터 연속되어 있으므로, 마지막 페이지에만 단편화가 생긴다. 평균은 페이지의 반이므로 1KB
  Q7: 페이지의 크기와 단편화의 관계는?
    페이지의 크기가 크면 단편화도 커진다. 하지만 극히 미미하다.
  Q8: 페이지의 크기와 페이지 테이블의 크기 관계는?
    페이지 크기가 크면 페이지 개수를 작아지고 페이지 테이블의 크기도 작아진다.
  Q9: 페이지 크기는 커지는 추세일까 아닐까?
    페이지의 크기는 크지는 추세임
    디스크 입출력의 속도를 높이기 위해

## Slide 15: 페이징의 주소 체계

## Slide 16: 페이징의 논리 주소
논리 주소 구성
  [페이지 번호(p), 옵셋(offset)]
    페이지 크기가 4KB(=212)라면, 페이지 내 각 바이트 주소 12비트
    옵셋 크기는 12비트
  32비트 논리 주소 체계에서,
    상위 20비트는 페이지 번호
    하위 12비트는 옵셋
논리 주소 0x00000000 ~ 0x00000FFF -> 페이지 0
논리 주소 0x00001000 ~ 0x00001FFF -> 페이지 1
논리 주소 0x00002000 ~ 0x00002FFF -> 페이지 2
......

## Slide 17: 32비트의 논리 주소와 페이지
0x00000000
0x00000FFF
0x00001000
0x00001FFF
페이지 0
페이지 1
0x00002000
0x00002FFF
페이지 2
0x12345000
페이지 220-1
0xFFFFF000
0xFFFFFFFF
0
4096(4KB)
8092(8KB)
12188(12KB)
....
....
4GB -1
옵셋 offset
페이지 번호 p
20 비트
12 비트
000~FFF의
주소 범위는
12비트로서
212=4KB
678
12345
20 비트
12 비트
....
....
0x12345FFF
0x678
32비트 주소
페이지 0x12345
0x12345678
논리 주소
페이지 번호
옵셋
0x00000000 ~ 0x00000FFF는 4KB 크기의 페이지 0,
0x00001000 ~ 0x00001FFF는 4KB 크기의 페이지 1,
0x00002000 ~ 0x00002FFF는 4KB 크기의 페이지 2,
......
* 논리 주소 0x12345678는
12345번 페이지의 678번째 바이트
주소 공간

## Slide 18: 논리 주소의 물리 주소 변환 개념
offset
페이지 번호 p
논리 주소
프레임 f
offset
프레임 번호 f
물리 주소
물리 메모리
offset
페이지 테이블
...
p는 페이지 번호로
테이블의
인덱스
0
1
.
.
p
페이지 p
프로세스 주소 공간
offset
f
f

## Slide 19: 페이징 구현
1. 하드웨어 지원
  CPU의 지원
    CPU에 페이지 테이블이 있는 메모리 주소를 가진 레지스터 필요
    Page Table Base Register(PTBR)
    이 레지스터는 운영체제에 의해 제어
  MMU 장치
    논리 주소의 물리 주소 변환 - 페이지 테이블 참조
    페이지 테이블을 저장하고 검색하는 빠른 캐시 포함
    메모리 보호 - 페이지 번호가 페이지 테이블에 있는지, 옵셋이 페이지의 범위를 넘어가는지 확인
2. 운영체제 지원
  프레임의 동적 할당/반환 및 페이지 테이블 관리 기능 구현
    프로세스의 생성/소멸에 따라 동적으로 프레임 할당/반환
    물리 메모리에 할당된 페이지 테이블과 빈 프레임 리스트 생성 관리 유지
    컨텍스트 스위칭 때 CPU의 레지스터에 적절한 값 로딩

## Slide 20: 페이지 테이블의 문제점과 TLB

## Slide 21: 페이지 테이블의 문제점
2가지 문제점
  1번에 메모리 액세스를 위한 2번의 물리 메모리 액세스
    페이지 테이블은 몇 MB의 크기로 메모리에 저장
    CPU가 메모리를 액세스할 때 마다, 2번의 물리 메모리 액세스 -> 실행 속도 저하시킴
    TLB 사용으로 해결
  페이지 테이블의 낭비
    프로세스의 실제 크기는 매우 작기 때문에
    대부분의 페이지 테이블 항목이 비어 있는 문제
      페이지 테이블은 프로세스의 최대 크기를 기준으로 형성
    ‘2레벨 페이지 테이블’ 등 방법으로 해결
      페이지 테이블 항목 읽기 1번 + 데이터 액세스 1번

## Slide 22: 메모리 액세스 시 2번의 물리 메모리가 액세스되는 과정
페이지
테이블
Page Table
Base Register
CPU 패키지
MMU
offset
p(2)
논리 주소
페이지 테이블 2번 항목의 물리 주소
프레임 7
offset
f(7)
페이지테이블 항목(프레임 번호 7) 읽기
물리 메모리
메모리 액세스
offset
1
2
레지스터
물리 주소
CPU
2
7
0
1
2
...
...
7





## Slide 23: 탐구 9-2 C 프로그램이 실행될 때 메모리 액세스 과정 분석(1)
7
프로세스의
주소 공간
물리 메모리
n[0]~n[99]
페이지 2
프레임 0
...
...
프레임 7
프레임 10
(페이지 테이블)
페이지 테이블
2
프레임 번호
0x2000
0x7000
페이지 0
페이지 1
0x0000
0x1000
0
1
.
.
.
0x0000
.
.
.
.
.
0xA000
.
.
.
논리 주소
물리 주소
int n[100]; // 400바이트
int sum = 0;
for(int i=0; i<100; i++)
sum += n[i];
32비트 CPU, 페이지는 4KB
배열 n[100]의 논리 주소는 0x2000(페이지 2)부터 시작
배열 n[100]의 물리 주소는 0x7000(프레임 7)부터 시작
배열 n[100]의 크기는 400바이트이며 페이지2에 모두 들어 있음
페이지 테이블은 물리 메모리 0xA000번지부터 시작

## Slide 24
7
페이지 테이블
프레임 번호
항목 0
.
.
.
.
.
0xA000
0xA004
0xA008
.
.
.
.
.
.
.
.
항목 1
항목 2
항목의 물리 주소
0xA00C

## Slide 25: 탐구 9-2 C 프로그램이 실행될 때 메모리 액세스 과정 분석(2)
int n[100]; // 400바이트
int sum = 0;
for(int i=0; i<100; i++)
sum += n[i];
32비트 CPU, 페이지는 4KB
배열 n[100]의 논리 주소는 0x2000(페이지 2)부터 시작
배열 n[100]의 물리 주소는 0x7000(프레임 7)부터 시작
배열 n[100]의 크기는 400바이트이며 페이지2에 모두 들어 있음
페이지 테이블은 물리 메모리 0xA000번지부터 시작
탐구 9-2를 통해 2가지 현상 발견
n[i]의 값을 읽기 위해 2번의 메모리 액세스(페이지테이블 + n[i]의 물리 메모리)
배열 n[100]이 모두 한 페이지에 들어 있으므로, 배열 n[100]을 읽는 동안 하나의 페이지 테이블 항목(0xA008) 액세스
n[0] 읽기 0x2000
n[1] 읽기 0x2004
n[2] 읽기 0x2008
n[3] 읽기 0x200C
...
물리 주소
0xA008
0x7000
0xA008
0x7004
0xA008
0x7008
0xA008
0x700C
...
페이지 테이블 액세스
n[0] 물리 메모리 읽기
논리 주소
페이지 테이블 액세스
n[1] 물리 메모리 읽기
..........................

## Slide 26: TLB를 이용한 2번의 물리 메모리 액세스 문제 해결
문제 해결 실마리
    논리 주소를 물리 주소로 바꾸는 과정에서 페이지 테이블을 읽어오는 시간을 없애거나 줄이는 기법
TLB(Translation Look-aside Buffer) 사용
  주소 변환 캐시(address translation cache)로 불림
    최근에 접근한 ‘페이지와 프레임 번호’의 쌍을 항목으로 저장하는 캐시 메모리
  위치
    현대 컴퓨터에서는 MMU 내에 존재
  TBL 캐시의 구조와 특징
    [페이지 번호 p, 프레임 번호 f]를 항목으로 저장
    페이지 번호를 받아 전체 캐시를 동시에 고속 검색, 프레임 번호 출력
      content-addressable memory, associative memory라고 불림
    고가, 크기 작음(64~1024 개의 항목 정도 저장)
페이지 번호
프레임 번호
p
p
f
페이지 번호
동시 비교
TLB 캐시
f

## Slide 27: TLB를 활용한 메모리 액세스
1. CPU로부터 논리 주소 발생
2. 논리 주소의 페이지 번호가 TLB로 전달
3. 페이지 번호와 TLB내 모든 항목 동시에 비교
  TLB에 페이지가 있는 경우, TLB hit
    TLB에서 출력되는 프레임 번호와 offset 값으로 물리 주소 완성
  TLB에 페이지가 없는 경우, TLB miss
    TLB는 miss 신호 발생
    MMU는 페이지 테이블로부터 프레임 번호를 읽어와서 물리 주소 완성
    미스한 페이지의 [페이지번호, 프레임번호] 항목을 TLB에 삽입

## Slide 28: TLB를 가진 경우 메모리 액세스 과정
Page Table
Base Register
CPU 패키지
MMU
논리 주소
프레임 7
물리 메모리
offset
레지스터
물리 주소
CPU
2
7
TLB 미스
TLB 히트
TLB
TLB 미스 시




offset
p(2)
offset
f(7)
페이지
테이블
0
1
2
...
...
7
페이지 테이블 2번 항목의 물리 주소
2
7
7
2
페이지 번호
프레임 번호

## Slide 29: 탐구 9-3 TLB가 있는 경우 C 프로그램 실행 과정
int n[100]; // 400 바이트
int sum = 0;
for(int i=0; i<100; i++)
sum += n[i];
32비트 CPU, 페이지는 4KB
배열 n[100]의 논리 주소는 0x2000(페이지 2)부터 시작
배열 n[100]의 물리 주소가 0x7000(프레임 7)부터 시작
배열 n[100]의 크기는 400바이트이며 페이지 2에 모두들어 있음
페이지 테이블이 메모리의 0xA000번지에서 시작
예제를 통해 2가지 현상 발견
1) 처음에 TLB 미스가 발생하는 한 번의 경우에만 물리 메모리 2번 액세스(페이지테이블+n[i]의 물리 메모리)
2) 동일한 페이지를 연속하여 액세스하는 동안 TLB hit 계속 발생 – 페이지테이블 액세스 횟수 줄여짐 – 성능 향상
논리 주소
물리 주소
TLB 미스로 인한
페이지 테이블 액세스
TLB
2
7
TLB miss
n[0]의 물리 주소
TLB hit
n[2]의 물리 주소
n[1]의 물리 주소
n[3]의 물리 주소
TLB hit
TLB hit
n[0] 읽기 0x2000
n[1] 읽기 0x2004
n[2] 읽기 0x2008
n[3] 읽기 0x200C
0xA008
0x7000
0x7004
0x7008
0x700C
2
7
2
7
페이지 번호 프레임 번호
...
...
...

## Slide 30: 탐구 9-4 배열이 2개의 페이지에 걸쳐 있는 경우 TLB 활용 사례
int n[2000]; // 8000 바이트
int sum = 0;
for(int i=0; i<2000; i++)
sum += n[i];
배열 n[2000]의 논리 주소는 0x2000부터 시작하여 페이지 2, 3에 걸쳐 존재
배열 n[2000]의 물리 주소는 0x7000부터 시작하여 프로임 7과 9에 나누어 할당
페이지 테이블이 메모리 0xA000번지에서 시작
논리 주소
물리 주소
페이지 테이블 액세스
TLB
2
7
TLB miss
n[0]의 물리 주소
TLB hit
n[1]의 물리 주소
n[0] 읽기 0x2000
n[1] 읽기 0x2004
n[2] 읽기 0x2008
0xA008
0x7000
0x7004
0x7008
2
7
페이지 번호 프레임 번호
2
7
n[1024]의 물리 주소
n[1025]의 물리 주소
TLB miss
TLB hit
n[1023] 읽기 0x2FFC
n[1024] 읽기 0x3000
n[1025] 읽기 0x3004
0x9000
0x9004
2
7
2
7
3
9
...
...
.........
페이지2
...
페이지 테이블 액세스
0xA00C
n[2]의 물리 주소
...
...
n[1999]의 물리 주소
TLB hit
n[1999] 읽기 0x3F40
0x9F40
2
7
3
9
페이지3
TLB hit
TLB hit

## Slide 31: 탐구 9-4를 위한 참고 그림
7
9
프로세스의 가상 주소 공간
물리 메모리
페이지 2
(n[0]~n[1023])
페이지 3
(n[1024]~n[1999])
프레임 7
프레임 9
프레임 B
프로세스의
페이지 테이블
2
3
프레임 번호
n[2000]개의 배열이
페이지2,3에 존재한다면
0x2000
0x3000
0x7000
페이지
테이블

## Slide 32: TLB로부터 얻는 교훈
TLB와 참조의 지역성
  TLB는 참조의 지역성으로 인해 효과적인 전략임
  TLB를 사용하면, 순차 메모리 액세스 시에 실행 속도 빠름
    TLB 히트가 계속됨(메모리의 페이지 테이블 액세스할 필요 없음)
  TLB를 사용하면, 랜덤 메모리 액세스나 반복이 없는 경우 실행 속도 느림
    TLB 미스 자주 발생
    TLB의 항목 교체(TLB 항목의 개수 제한되기 때문)
TLB 성능
  TLB 히트율 높이기 -> TLB 항목 늘이기(비용과의 trade-off)
  페이지 크기
    페이지가 클수록 TLB 히트 증가 -> 실행 성능 향상
    페이지가 클수록 내부 단편화 증가 -> 메모리 낭비
    이 둘 사이에는 trade-off 존재, 선택의 문제
    페이지가 크지는 추세 : 디스크 입출력의 성능 향상을 위해
TLB reach
  TLB 도달 범위
  TLB가 채워졌을 때, 미스없이 작동하는 메모리 액세스 범위
  TLB 항목 수 * 페이지 크기

## Slide 33: TLB를 고려한 컨텍스트 스위칭 과정 재정리
TLB를 고려한 컨텍스트 스위칭 과정
  1. CPU의 모든 레지스터를 PCB에 저장
  2. PCB에 있는 프로세스의 페이지 테이블의 주소를 MMU(CPU)의
  Page Table Base Register (PTBR)로 로딩
    TLB 미스 시에 페이지 테이블을 액세스하여 물리 주소를 알아내고
    TLB로 페이지 테이블 엔트리 이동하기 위함
  3. TLB 내용 모두 지우기
    큰 비용 대가
    새로운 프로세스의 실행이 시작되면 TLB 미스가 발생하고 TLB에 항목이 채워지기 시작함
  4. 새 프로세스 컨텍스트(CPU 레지스터)를 PCB에서 CPU로 로딩

## Slide 34: 페이지 테이블의 메모리 낭비 문제 해결

## Slide 35: 페이지 테이블의 메모리 낭비
32비트 CPU 환경에서 프로세스당 페이지 테이블 크기
  프로세스의 주소 공간
    4GB/4KB = 232/212 = 220 = 약 100만개의 페이지로 구성
  프로세스당 페이지 테이블의 크기
    한 항목이 4바이트이면 220개 x 4바이트 = 4MB
10MB의 메모리를 사용하는 프로세스가 있다고 하면
  실제 활용되는 페이지 테이블 항목 수
    10MB/4KB = 10x220/212 = 10x28 = 2560개
  실제 활용되는 페이지 테이블 비율
    10x28x/220 = 10/212 = 0.0024
    매우 낮음

## Slide 36: 페이지 테이블 낭비 문제의 해결책
1. 역 페이지 테이블(inverted page table, IPT)
  시스템에 하나의 역 페이지 테이블만 둠
    역 페이지 테이블 항목의 수 = 물리 메모리의 프레임 개수
  역 페이지 테이블 항목
    [프로세스번호(pid), 페이지 번호(p)]
  역 페이지 테이블의 인덱스
    프레임 번호
  역 페이지 테이블을 사용할 때 논리 주소 형식
    [프로세스번호, 페이지 번호, 옵셋]
  역 페이지 테이블을 사용한 주소 변환
    논리 주소에서 (프로세스번호, 페이지 번호)로 역 페이지 테이블 검색
    일치하는 항목을 발견하면 항목 번호가 바로 프레임 번호임
    프레임 번호와 옵셋을 연결하면 물리 주소
2. 멀티 레벨 페이지 테이블(multi-level page table)
  페이지 테이블은 하나의 페이지에 넣고 페이지 테이블을 가리키는 페이지 구성
  사용중인 페이지들에 대해서만 페이지 테이블 구성

## Slide 37: 역 페이지 테이블을 이용한 페이지와 프레임 사이의 관계
페이지 0
프로세스 3의 주소 공간
프로세스 50의 주소 공간
물리 메모리
페이지 1
페이지 2
페이지 3
페이지 0
페이지 1
페이지 2
페이지 3
페이지 4
페이지 5
프레임 0
프레임 1
프레임 2
...
프레임 200
프레임 201
...
프레임 800
....
프레임 n-1
3
3
null
역 페이지 테이블
....
3
0
1
2
200
50
...
...
...
...
3
201
...
...
...
...
600
0
1
null
....
2
0
...
...
...
...
3
...
...
50
...
...
...
...
800
...
n-1
...
...
5
...
...
프로세스 번호
PID
페이지
번호
p
프로세스 3의 페이지 2에 할당
프레임
번호
프로세스 50의 페이지 5에 할당

## Slide 38: 역 페이지 테이블을 사용한 논리 주소의 물리 주소 변환
역 페이지
테이블
CPU 패키지
MMU
offset
p(2)
논리 주소
프레임 200
offset
f(200)
물리 메모리
offset
물리 주소
역 페이지 테이블
PID(3)
0
1
...
200
...
3
2
3
2
Page Table
Base Register
CPU
논리 주소 : [프로세스 번호, 페이지 번호, 옵셋]

## Slide 39: 역 페이지 테이블의 크기
역 페이지 테이블의 개수
  시스템에 1개 존재
역 페이지 테이블의 크기
  역 페이지 테이블의 항목 크기
    프로세스 번호와 페이지 번호로 구성
    프로세스 번호와 페이지 번호가 각각 4바이트라면, 항목 크기는 8 바이트
  역 페이지 테이블의 항목 수 = 물리 메모리 크기/프레임 크기
    예) 물리 메모리가 4GB, 프레임 크기 4KB이면
    역 페이지 테이블 항목 수 = 4GB/4KB = 220개 = 약 100만개
  역 페이지 테이블의 크기는 컴퓨터에 설치된 물리 메모리 크기에 다라 달라짐
    물리 메모리는 컴퓨터마다 서로 다르게 설치될 수 있음
    예) 물리 메모리가 4GB, 프레임 크기가 4KB, 한 항목 크기가 8바이트라면
    역 페이지 테이블의 크기는 = 220개 항목 x 8바이트 = 8MB
기존 페이지 테이블과 비교
  예) 10개의 프로세스가 실행 중일 때
  기존 페이지 테이블 = 4MBx10개 = 40MB 크기
  역 페이지 테이블 = 8MB(기존의 1/5 수준)

## Slide 40: 멀티레벨 페이지 테이블
멀티레벨 페이지 테이블 개념
  현재 사용 중인 페이지들에서 대해서만 페이지 테이블을 만드는 방식
    기존 페이지 테이블의 낭비를 줄임
  페이지 테이블을 수십~수백 개의 작은 페이지 테이블로 나누고 이들을 여러 레벨(level)로 구성
2-레벨로 멀티레벨 페이지 테이블를 구성하는 경우
  논리 주소 구성
    [ 페이지 디렉터리 인덱스, 페이지 테이블 인덱스, 옵셋 ]
    페이지 크기 4KB
    논리 주소의 하위 12비트 : 페이지 내 옵셋 주소
    논리 주소의 상위 20비트 : 페이지 디렉터리 인덱스와 페이지 테이블 인덱스

## Slide 41: 페이지 테이블의 크기 문제를 해결하기 위한 Two level 페이지 테이블
  페이지 테이블들의 페이지 화
    논리 주소는 페이지 번호와 옵셋으로 구성
    논리 주소의 페이지 번호 부분을 2개의 레벨로 나눔
      페이지 디렉터리와 페이지 테이블의 트리 구조
      사용 중인 페이지들에 대해서만 페이지 테이블 할당
offset
(12비트)
page number
(20비트)
offset
(12비트)
page table index
(10비트)
page directory index
(10비트)

## Slide 42
.
물리 메모리
1
1023
0
페이지 테이블2
1
1023
0
...
...
...
...
...
페이지 테이블1
1024개의 페이지마다 1개의 페이지 테이블 사용
페이지 0
프로세스 주소 공간
페이지 1
페이지 2
...
페이지 1023
페이지 테이블 n
1
1023
0
중간에
페이지테이블 없음
1024개의
페이지
페이지 1024
페이지 1025
페이지 1026
...
페이지 2047
1024개의
페이지
...
페이지 없음
...
페이지 ...
페이지 ...
페이지 ...
...
페이지 ...
1024개의
페이지

## Slide 43
.
물리 메모리
1
1023
0
페이지 테이블2
1
1023
0
...
...
...
...
...
페이지 테이블1
1024개의 페이지마다 1개의 페이지 테이블 사용
페이지 0
프로세스 주소 공간
페이지 1
페이지 2
...
페이지 1023
페이지 테이블 n
1
1023
0
중간에
페이지테이블 없음
1024개의
페이지
페이지 1024
페이지 1025
페이지 1026
...
페이지 2047
1024개의
페이지
...
페이지 없음
...
페이지 ...
페이지 ...
페이지 ...
...
페이지 ...
1024개의
페이지
페이지테이블 1의
프레임 번호
페이지테이블 2의
프레임 번호
null
....(null)
페이지 테이블 1024의
프레임 번호
페이지 디렉터리
0
1
1023
2
null
...

## Slide 44: 2-level 페이지 테이블 사례
offset
(12비트)
페이지 테이블
인덱스(10비트)
페이지 디렉터리인덱스(10비트)
페이지테이블의 물리 프레임 번호
페이지테이블의 물리 프레임 번호
null
....(null)
페이지 테이블의
물리 프레임 번호
...
페이지 디렉터리(4KB)
페이지 테이블1(4KB)
....
페이지 테이블 n(4KB)
물리 메모리
프레임 f
0
1
1023
0
1
1023
논리 주소
0
1
1023
페이지 디렉터리와
페이지 테이블 모두
물리 메모리에 저장
2
null
페이지 디렉터리
페이지 테이블 1
페이지 테이블 2
offset
(12비트)
f
(20비트)
물리 주소
....
페이지 테이블2(4KB)
0
1
1023
f
...
페이지 테이블 3



CPU
논리 주소
특별한
레지스터

## Slide 45
760
1
1023
0
760
1
1023
0
5
페이지 디렉터리(4KB)
페이지 테이블1(4KB)
물리 메모리
프레임 5
1
1023
프레임 700
프레임 760
0
5
20
물리 메모리
프레임 5
1
1023
프레임 700
프레임 760
0
프레임 20
페이지 디렉터리
페이지 테이블1
페이지 0
페이지 0
페이지 1
페이지 테이블1의
물리 프레임 번호
페이지 디렉터리
페이지 디렉터리
페이지 테이블1
페이지 테이블1
2-레벨 페이지 테이블이 형성되는 과정
(a) 프로세스의 첫 번째 페이지를 적재할 때
(b) 프로세스의 두 번째 페이지를 적재할 때
페이지 0
프로세스 주소 공간
페이지 0
프로세스 주소 공간
페이지 1
프레임 760에 페이지 테이블1 생성

## Slide 46
760
350
1
1023
0
5
20
......
......
180
물리 메모리
프레임 5
1
1023
프레임 700
프레임 760
0
프레임 20
프레임 180
350
페이지 테이블2
1
1023
0
프레임 350
프레임 950
...
...
...
...
...
페이지 디렉터리
페이지 테이블1
페이지 0
페이지 1
페이지 디렉터리
페이지 테이블1
페이지 테이블2
페이지테이블2의
물리 프레임 번호
프레임 950에 페이지테이블2 생성
(c) 프로세스가 1025번째 페이지가 적재될 때 – 페이지 테이블2 추가 생성
페이지 0
프로세스 주소 공간
페이지 1
페이지 2
...
...
페이지 1024
페이지 1024

## Slide 47
760
350
...
1003
1
0
페이지 디렉터리
5
20
......
......
180
물리 메모리
프레임 5
1
1023
프레임 700
프레임 760
0
프레임 20
프레임 180
350
페이지 테이블2
1
1023
0
프레임 350
프레임 950
...
...
...
...
...
페이지 테이블1
페이지 0
페이지 1
페이지 디렉터리
페이지 테이블1
페이지 테이블2
페이지테이블3의
물리 프레임 번호
(d) 프로세스가 스택 영역을 활용할 때 – 페이지 테이블3 추가 생성
페이지 0
프로세스 주소 공간
페이지 1
페이지 2
...
...
페이지 1024
스택 페이지 S
990
페이지 테이블3
1
1023
0
프레임 1003
프레임 990
1023
프레임 1003에 페이지테이블3 생성
중간에
페이지테이블 없음
페이지 1024
페이지 S
페이지 테이블 3
...
페이지 없음
...